Техническое задание

на выполнение работ по разработке проектной-сметной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем, подвальных помещений и установку общедомовых приборов учета многоквартирного дома по адресу:

Республика Тыва г. Кызыл, ул. Калинина, д. 24А

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | 1.1. «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Тыва» |
| 2 | Заказчик | 2.1. Некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва |
| 3 | Месторасположение объекта. Характеристика объекта. | 3.1 Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, д. 24А Строительный объем здания- 24935м3, высота здания-14м Здание пятиэтажное, прямоугольной формы в плане. Материал стен – кирпич. |
| 4 | Цели исполнения результатов работ | 4.1. Обеспечение нормативных эксплуатационных показателей многоквартирного дома |
| 5 | Виды выполняемых работ | 5.1. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холодного, горячего водоснабжения, водоотведения, подвальных помещений, в т.ч. установка общедомовых приборов учета потребления ресурсов. |
| 6 | Основные требования к конструктивным решениям | 6.1 Выполнить обмерные работы, определить инженерно-техническое состояние существующего здания в объеме, необходимом для проектирования. 6.2 Разработку проектно-сметной документации производить в соответствии с требованиями действующих СНиП, ГОСТ, ВСН и других нормативно-технических документов Российской Федерации. 6.3 При проектировании руководствоваться СП 60.13330.2012,СП 124.13330.2012,СП41-101-95, СанПиН 2.1.4.2496-09. ,а также техническими условиями, выданными АО «Кызылская ТЭЦ». 6.4 Обеспечить качество выполнения всех работ в полном соответствии с требованиями действующих СНиП, ГОСТ, ВСН, с учетом требовании Федерального закона от 23.11.2009 г.№261-ФЗ «Об энергосбережении и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и других нормативно-технических документов Российской Федерации. 6.5 Внутренние системы теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения запроектировать из стальных неоцинкованных труб. |
| 7 | Состав и содержание рабочей документации | 7.1. Обмерные работы. 7.2. Рабочая документация: - общие данные - план подвала - планы этажей -схема магистральных трубопроводов, узлов присоединения стояков. - схемы стояков, узлы - план помещения с общедомовым узлом учета, управления и регулирования. - ведомость демонтажных работ Рабочая документация предоставляется тремя альбомами: - внутренние системы теплоснабжения с узлом управления и регулирования. - узел коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя. - внутренние системы холодного, горячего водоснабжения и водоотведение. 7.3. Подрядчик должен в составе пояснительной записки предоставить перечень материалов и оборудования используемых в данной проектной документации с указанием технических характеристик, при ссылке на товарный знак необходимо указать показатели эквивалентности предлагаемых к использованию при выполнении работ материалов и оборудования с указанием максимальных и (или) минимальных значений и показателей, значения которых не могут меняться. 7.4.Сметная документация предоставляется раздельно: -на капитальный ремонт системы теплоснабжения, на капитальный ремонт системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, подвальных помещений; - узел коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя. 7.5. Сметные расчеты выполнить базисно-индексным методом на основании ФСНБ в текущем уровне цен на момент предоставления проектно-сметной документации. В сводном сметном расчете предусмотреть осуществление строительного контроля в размере 2,14%. |
| 8 | Количество предоставляемых экземпляров | 8.1. Рабочей документации - четыре экземпляра на бумажном носителе, сметной документации-2 экземпляра. Весь комплект разработанной документации на электронном носителе на CD или DVD- диске. Сметная документация в формате Гранд-смета и АРПС 1. |
| 9 | Требования к качеству и результату работ. | 9.1. Приемку выполненных работ осуществляет Заказчик. В процессе приемочного контроля оценивается полнота и качество выполненных работ в соответствии с заданием на проектирование и нормативными документами. 9.2. Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение недостатков, корректировку ПСД, выявленных при приемке проектной документации и в процессе выполнения работ по капитальному ремонту. 9.3. Исполнитель обязан, по требованию заказчика, обеспечивать присутствие своего уполномоченного представителя на объектах капитального ремонта, совещаниях. 9.4. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке, согласно договору. 9.5 Срок предоставления гарантий качества работ не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приема –сдачи работ. |
| 10 | Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ | 10.1. В соответствии с действующим законодательством и условиями договора |
| 11 | Срок выполнения работ | В соответствии с договором |

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Генеральный директор _________________ М.Б. Дагба | _______________________ |